## ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ ТЕПЛИЦЫ

## Teplicy66.ru

## «АГРОНОМ»

## Общие сведения о теплице «Агроном»

Теплица «Агроном» применяется для создания благоприятного микроклимата при выращивание садово-огородных культур на дачных и приусадебных участках.

Теплица предназначена для эксплуатации при температуре от -50 до + 50, скорости ветра не более 30 м/с и снеговой нагрузке не более 20 кг/м.

Общие требования к изделию соответствуют строительным нормам и правилам СНИП 2.10.04-85 «Теплицы и парники» РФ.

Каркас теплицы изготовлен из стальной профильной трубы 20*20 мм или 20*40 мм, толщина стенки металла 1,5 мм. Каркас окрашен грунтовкой 3 в 1. Сборка каркаса осуществляется без сварки с применением винтов и гаек.

Комплект поставки теплицы

Количество комплектующих деталей теплицы зависит от выбранной вами длины:

Дуга                                                                               Дверной блок

Торцевая секция

Все крепежные элементы входят в комплект поставки теплицы.

Комплект поставки:

|  | Теплица 3*4 | Теплица 3*6 | Теплица 3*8 | Теплица 3*10 | Теплица 3*12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Торцевая секция | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Дуга | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 |
| Форточка | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Дверь | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Направляющая 3м | - | 10 | - | 10 |  |
| Направляющая 4м | 5 | - | 10 | 5 | 15 |
| Болт | 25 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| Гайка | 25 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| Завертка | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Петли | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Втулки | - | 5 | 5 | 10 | 15 |

Инструкция по сборке теплицы

Сборку теплицы могут выполнить 2 человека.

Для сборки теплицы Вам потребуется:

- Отвертка крестовая;

- Ключ гаечный на 10 мм;

- Шуруповерт;

- Нож строительный;

- Уровень строительный;

- Рулетка 6 м.

Минимальные требования к фундаменту

При самостоятельном изготовлении фундамента для последующего установления на него теплицы, необходимо следовать следующим нормам:

- минимальная ширина стенок фундамента 100мм (кроме металлического швеллера 80мм*80мм);

- равенство диагоналей по внутренним и наружным углам фундамента;

- горизонтальность и вертикальность поверхности по уровню;

- не допускается нарушение целостности фундамента (трещины, осыпания);

- в качестве верхнего слоя не допускается использование полого кирпича.

Первый этап: «Крепление поликарбоната к торцевым секциям теплицы»

# Закрепить двери и форточки при помощи петлей к торцевой панели каркаса.

# Разрезать лист поликарбоната 2.10*6 м на два листа 2.10*3 м

# Затем торцевую секцию уложить на ровную горизонтальную поверхность так чтобы форточка и дверь открывались вверх.

# На поверхность торца уложить лист сотового поликарбоната 2,1×3м лицевой стороной листа вверх (она указана на защитной пленке).

# Лист поликарбоната выровнять относительно основания и линии края двери с напуском 5-7 мм.

# Уложив лист поликарбоната приступаем к его закреплению при помощи саморезов с прессшайбами 5,5×25мм.

# После закрепления излишки листа поликарбоната обрезать строительным ножом по дуге торца.

# После закрепления поликарбоната приступаем к вырезке двери и форточки. При помощи ножа и линейки прорезаем сотовый поликарбонат по вертикальной линии открывания двери и форточки.

# Аналогично выполняется закрытие поликарбонатом второго торца.

Второй этап: «Сборка каркаса теплицы»

Общий вид каркаса в сборе:

- Сборка теплицы начинается с крепления основания торцевых панелей к нижним направляющим.

- Установить дуги на направляющие основания. Соединить винтами и гайками в местах заготовленных отверстий и затянуть их при помощи ключа и отвертки.

- Дуги и торцы соединить продольными направляющими и прикрепить к каждой дуге с внутренней стороны и торцам с помощью винтов и затянуть их при помощи ключа и отвертки.

- Соединение направляющих (если конструкция предусматривает их соединение) в середине каркаса выполняется при  помощи втулок.

- После сборки каркаса при необходимости выровнять положение каркаса относительно поверхности, проверить и при необходимости выровнять диагонали каркаса, проверить затяжку всех винтов каркаса.

Третий этап: «Монтаж поликарбоната на каркас теплицы»

Начинать покрытие рекомендуется с  краёв каркаса.

- На дуги уложить лист поликарбоната лицевой стороной вверх (она указана на защитной пленке), предварительно сняв защитную пленку с внутренней стороны листа таким образом, чтобы край листа выступал над торцом на 50-60мм.

- Уложенный материал закрепить саморезами с прессшайбами 5,5×25мм по образующей поверхности дуги.

- Аналогично закрываем противоположную часть каркаса .

- Среднюю часть каркаса покрываем листом поликарбоната, выравниваем нахлест по обеим сторонам на листы, установленные ранее, и закрепляем саморезами с прессшайбами 5,5×25мм по образующей поверхности дуги.

- После этого закрепить листы поликарбоната к основанию.

- При необходимости после установки покрытия, выступающий ниже основания поликарбонат нужно подрезать ножом.

- Покрытие теплицы установлено, поэтому защитную пленку  поликарбоната можно снять

Рекомендации по креплению поликарбоната к каркасу

- Для крепления поликарбоната рекомендуется использование термошайб. Для установки термошайбы необходимо просверлить отверстие в листе поликарбоната на 2-3 мм больше диаметра ножки термошайбы.

- Для сверления следует применять стандартные острые металлические сверла. Сверление производиться между ребрами жесткости. Минимальное расстояние от края листа-40 мм.

- Рекомендуемый шаг точечного крепления 400-500мм.

Нельзя для крепления панелей использовать гвозди, заклепки.

Нельзя перетягивать саморезы, тем самым деформируя панель.

Четвертый этап «Установка фурнитуры»

- Установить  завертки  на двери и форточки при помощи саморезов.

- Проверить удобство открытия дверей и форточек.

Условия эксплуатации теплицы

Внимание! Теплица в покрытом состоянии рассчитана на снеговую нагрузку не более 20 кг/кв.м и ветер скоростью не более 20 м/с.

При наличии сильных порывов ветра необходимо предусмотреть дополнительное крепление теплицы к земле. В случае сильных снегопадов и возникновении «Снежной шапки» на покрытии теплицы толщиной более 20 см, необходимо регулярно аккуратно производить очистку теплицы от накопившегося снега.

Нарушение правил эксплуатации теплицы в зимнее время может вызвать деформации и разрушение конструкции каркаса и укрывочного материала.

Собранная теплица должна быть установлена на предварительно приготовленную ровную утрамбованную поверхность по периметру основания во избежание получения деформации каркаса.

Для очистки поликарбоната нужно использовать мягкую ткань, смоченную чистой водой. Применение абразивных и химических средств очистки для каркаса и покрытия не допускается.

Хорошего Вам урожая!

Teplicy66.ru